## Slide 1: RoboCup@Homeの ヒューマンインタラクションタスク に向けた解法の提案
九州工業大学 大学院 生命体工学研究科
人間知能システム工学専攻
人間知能機械講座 田向研究室
矢野 優雅，松本 生弥，福田 有輝也，小野 智寛，田向 権

## Slide 2: ホームサービスロボット

## Slide 3: RoboCup@Home
RGB-Dカメラ
マイク
ヘッド
ディスプレイ
測域センサ
全方向移動台車
ロボットアーム
スピーカ
ホームサービスロボットの発展を目的とする国際的な競技会
TOYOTA HSR†[]
†Human Support Robot []T. Yamato, et al., ROBOMECH Journal, 2019.

## Slide 4: Find My Mates
ヒューマンインタラクションを包括的に評価するタスク
家を訪れたゲストを見つけ，特徴をホストに報告する
目的
ナビゲーション
人物認識
音声認識
属性推定
必要技術

## Slide 5: 提案手法：概要1
フィールド
1. ナビゲーション
開始位置
×
×
2. 人物認識
フィールド外
ゲストの場所・特徴を説明するための画像を作成する
3. 属性推定
女性
男性
フィールド
男性
男性
フィールド中央までナビゲーションを行う
人物認識により，4人のゲストを見つける
属性推定により，ゲストの性別を推定する

## Slide 6: 提案手法：概要2
4. 音声認識
Jack
Hunter
Olivia
Max
フィールド
Olivia, female
Hunter, male
Jack, male
Max, male
生成画像により，
ゲストの画像・位置・名前・性別を同時に報告する
生成画像
4. 各ゲストの前まで移動し，音声認識により名前を取得
5. 説明のための画像を生成

## Slide 7: 人物認識
[]D. Osokin arXiv:1811.12004, 2018.
Lightweight Human Pose Estimation[]を用いた
人物認識
3次元地図上にマッピング
HSRより取得したRGB画像から，人物認識を行う
Depth画像を用いて，3次元での位置を算出
マップに意味づけを行う

## Slide 8: 音声認識
ノイズ除去とオフラインで動作する音声認識が必要
観客や他のリーグの影響で，
周囲の雑音（ノイズ）が大きい
ネットが不安定である
音声認識手法：Vosk[]
オフラインで動作し，認識単語リスト（辞書）を設定可能
[] vosk, https://alphacephei.com/vosk/, 2022 10/22 accessed
[]T. Sainburg, et al., Plos computational biology, 2020. []T. Sainburg, Zendo, 2019.
強度を調節可能なノイズ除去[, ]を音声認識の前段に組み込む
RoboCup@Homeにおける音声認識の課題
観客
別競技
使用した手法

## Slide 9: 競技会概要
制御に使用したPC
CPU : i7-7820HK
GPU : RTX1080
メモリ: 32GB
OS : Ubuntu18.04
2022年7月にバンコクで開催されたRoboCup@Homeに参加
リビングルーム
テレビ
テーブル
キッチン
ルーム
オフィスルーム
ソファ
入口
FMMを2回施行した

## Slide 10: 音声認識の精度検証
 | ノイズ除去なし | ノイズ除去あり
辞書指定なし | 13.6 % | 10.2 %
辞書指定あり | 69.3 % | 71.6 %
辞書指定・ノイズ除去を行うことで，精度が58ポイント増加
検証データ
RoboCup@Home2022が開催された会場で録音
アメリカで一般に使用されている22の名前を，
ノイズの強弱や話者を変化させて4度づつ発話した
検証結果

## Slide 11: 競技結果
ナビゲーションの不具合により，正常に動作せず0点
1回目のナビゲーションのバグを修正してから施行
人物認識と属性推定に成功し，満点を獲得した
1回目
2回目
ゲストの配置
2回目の施行で作成した画像

## Slide 13
フィールド
1. ナビゲーション
開始位置
2. 人物認識
3. 属性推定
フィールド外
女性
男性
男性
男性
×
×
×
4. ナビゲーション
5. 音声認識
Jack
Hunter
Olivia
Max
フィールド
Olivia, female
Hunter, male
Jack, male
Max, male
生成画像
(a) 開始から属性推定
(b) ゲストの名前認識
(c) 生成画像

## Slide 14
ROS通信
音声ファイル
PC

## Slide 15
3. 情報推定
女性
長髪
男性
短髪
フィールド
男性
短髪
男性
長髪
5. フィールドの状況を一枚の画像で表現
Olivia, female
Hunter, male
Jack, male
Max, male
フィールド
1. ナビゲーション
開始位置
×
×
2. 人物認識
フィールド外
4. 音声認識
Jack
Hunter
Olivia
Max
フィールド

## Slide 16: RoboCup@Home
RGB-Dカメラ
マイク
ヘッド
ディスプレイ
測域センサ
（LRF）
全方向移動台車
RGBカメラ
ロボットアーム
スピーカ
コンピュータ

## Slide 17: 録音した音声のサンプルデータ
名前 | ノイズ除去なし | ノイズ除去あり
Aiden |  | 
Alex |  | 
Brook |  | 
Emery |  | 
Olivia |  | 
sophia |  | 

## Slide 18: 提案手法：概要
フィールド
1. ナビゲーション
開始位置
×
×
2. 人物認識
フィールド外
ゲストの場所・特徴を説明するための画像を作成する
4. 音声認識
Jack
Hunter
Olivia
Max
フィールド
Olivia, female
Hunter, male
Jack, male
Max, male
3. 属性推定
女性
男性
フィールド
男性
男性
生成画像により，ゲストの画像・位置・名前・性別を同時に報告する
生成画像